## Slide 1
ГБПОУ «ТТТ»
СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

## Slide 2
В настоящее время абсолютно все сварочно -
сборочные приспособления можно отнести к двум
группам: установочные и закрепляющие. Стоит
отметить, что с наилучшей стороны показывают себя
универсальные приспособления, которые рассчитаны
на две функции.

## Slide 3: УСТАНОВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Основным предназначением такого
типа приспособлений является установка детали в
необходимое место так, как она должна выглядеть
после завершения сварочного процесса.
Руководствуясь функциональностью, а также
конструктивному исполнению, установочные
приспособления можно разделить на:
Угольники
Шаблоны
Упоры
Призмы

## Slide 4
Упоры – приспособления, служащие для фиксации
металлических деталей своими руками по
базовым поверхностям. Также стоит отметить, что
они могут быть съемными, постоянными, а также
откидными. Касательно постоянных, то они –
бруски или пластины. Откидные или съемные
упоры необходимы в тех случаях, когда в их
постоянном присутствии нет нужды.

## Slide 5
Угольники – элементы, служащие для установки
свариваемых деталей под углом. Бывают поворотные
угольники, отличающиеся своей выгодностью.

## Slide 6
Призмы – вспомогательные приспособления
для сварки, необходимые для фиксации будущего
изделия в определенном положении (при
сваривании цилиндрических изделий)

## Slide 7: ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Предназначены для прочного закрепления
детали, недопущения сдвига, охлаждения или
деформации деталей во время сварки.
К закрепляющим приспособлениями
относятся:
Зажимы
Прижимы
Струбцины
Распорки
Стяжки

## Slide 8
Струбцины являются универсальным инструментом,
который используется в любой «металлической» работе.
Стоит отметить, что струбцина для настоящего сварщика –
самый главный и необходимый инструмент. Могут быть
различной формы, а также размера, с регулируемым
размером или же без него. Быстрозажимные струбцины –
очень удобный инструмент для работы с металлом.

## Slide 9
Зажим для сварки – приспособление, выгодно
отличающееся от струбцины. При помощи зажимов
можно с легкостью зафиксировать в одном положении
при помощи ручек зажима.

## Slide 10
Прижимы – устройства, разделяющиеся
принципиально на: клиновые, винтовые,
пружинные, эксцентриковые, а также рычажные.

## Slide 11
Стяжки – инструмент, применяемый во
время сварки габаритных деталей своими силами.
Принципиальное действие стяжки заключается в
сближении кромок деталей до нужного расстояния.
Отметим, что длина, а также способ крепления могут быть
самыми различными.

## Slide 12
Распорки дают возможность выровнять деталей,
придать им требуемую форму, исправлять
дефекты. Распорки также являются практически
незаменимым инструментом для сварщика.

## Slide 13: МАГНИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Удобными сборочно-сварочными
приспособлениями являются магнитные
устройства, предназначенные для сваривания и
удерживанию металлических деталей в едином
положении. Это происходит по той причине, что в
данные устройства вмонтированы магниты.

## Slide 14
Магнитные угольники – магнитные приспособления для
сварки, предназначенные для сварки. Они значительно
облегчающие работу сварщика. Могут быть различной
формы, с разными крепежами и их количеством,
отсутствием крепежей, возможностью изменения угла
применения. Стоит отметить, что при помощи магнитных
угольников достаточно легко листовые детали очень легко
соединяются. Также ему подвластны рамные конструкции, стойки и т. п.

## Slide 15
Универсальные магнитные устройства — Помимо
угольников также применяются другие
приспособления магнитного типа, более
функциональные и универсальные.

## Slide 16: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!