## Slide 1: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ «ТРОИЦКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» БИНАРНЫЙ УРОК (практическая работа) ПО ДИСЦИПЛИНАМ: «МАТЕМАТИКА» И «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 13.02.03 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ» ТЕМА: «РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ НА ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ: РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИМВОЛИЧЕСКОГО МЕТОДА» АВТОР: ОРЛОВА О.В. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ ПЕРФИЛЬЕВА Л.С. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ ТРОИЦК, 2022Г

## Slide 2: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УРОКА
ТЕСТИРОВАНИЕ
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (математический турнир)

## Slide 3: ЦЕЛИ УРОКА
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВ ТЕОРИИ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВ ВЫРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН КОМПЛЕКСНЫМИ ЧИСЛАМИ
ОВЛАДЕНИЕ УМЕНИЕМ РАСЧЕТА ОДНОФАЗНЫХ НЕРАЗВЕТВЛЕННЫХ ЦЕПЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИМВОЛИЧЕСКОГО МЕТОДА
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПОСТРОЕНИЯ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ НА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ

## Slide 4: ТЕСТ
Ключи к тесту
№ задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
правильный ответ | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3

## Slide 5: КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВ
14 - 15 (ВЕРНО) – «5»
11 - 13 (ВЕРНО) – «4»
8 - 10 (ВЕРНО) – «3»
< 8 – «2»

## Slide 6: ЗАДАНИЕ для практической работы
ОПРЕДЕЛИТЬ СИМВОЛИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ТОК В ЦЕПИ (РИС. 1)
ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ
ДАННЫЕ ВАРИАНТА ВЗЯТЬ ИЗ ТАБЛИЦЫ 1
РАСЧЕТ ЦЕПИ ВЫПОЛНИТЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПРИМЕР
Рис. 1

## Slide 7: ЗАДАНИЕ для практической работы
Таблица 1
Вариант | U, В | R, Ом | XL, Ом | XC, Ом
1 | 120 | 8 | 12 | 3
2 | 60 | 10 | 9 | 6
3 | 100 | 10 | 8 | 8
4 | 120 | 7 | 2 | 3

## Slide 8: ПОРЯДОК РАСЧЕТА
ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕПИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ
ОПРЕДЕЛИТЬ ТОК ЦЕПИ (ЗАКОН ОМА В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ)
ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРЯЖЕНИЯ UR, UL И UC В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ
ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ С УЧЕТОМ ХАРАКТЕРА НАГРУЗКИ И МАСШТАБА

## Slide 9: Пример расчета цепи с применением комплексных чисел
ДАНО:
сопротивление резистора R = 8 Ом
индуктивное сопротивление катушки XL = 6 Ом
емкостное сопротивление конденсатора XC = 8 Ом
напряжение питания цепи U = 80 В
определить символическим методом ток в цепи
построить векторную диаграмму

## Slide 10: РЕШЕНИЕ
Определяем комплекс полного сопротивление цепи:
Вычисляем модуль и аргумент:
Записываем в показательной форме:
2. Определяем комплекс тока в цепи по закону Ома:

## Slide 11: РЕШЕНИЕ
3. Определяем комплексы напряжений:

## Slide 12: ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА
Для построения векторной диаграммы выбираем масштаб, определяем длины векторов:
MI = 2 А/см, МU = 20 В/см, lUR =3,9см, lUL= 2,9см, lUC = 3,9см
Правильность расчета цепи и точность построения проверяем измерением длины вектора U и умножением на МU.

## Slide 13: КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Какие формы комплексных чисел вы знаете?
Какая форма комплексного числа используется при сложении, умножении, делении?
Что такое аргумент и модуль?
Построить треугольник сопротивлений.

## Slide 14: СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Критерии выставления итоговой оценки: 30-29 балла - «5»; 28-22 балла - «4»; 16-21 балла - «3»; < 16 баллов - не аттестован
№ п/п | Оценки | Тест (самооценка) | 1 задание Комплекс полного сопротивления цепи | 2 задание Комплекс тока в цепи | 3 задание Комплексы напряжений | 4 задание Векторная диаграмма | Котрольные вопросы | Количество баллов | Итоговая оценка | Средняя оценка по команде | Место
 | Ф И О участников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15: ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

## Slide 16: РЕФЛЕКСИЯ